Opis techniczny

1. Dane ogólne
2. Podstawa opracowania
3. Opis istniejącego zespołu obiektów
4. Opis przyjętego rozwiązania
5. Roboty budowlane – Budynek „A”- Kościół
6. Roboty budowlane – Budynek „B”- budynek parafialny
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów
8. Spis rysunków

Dane ogólne

1.1 Inwestor:

 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
 W KOSOBUDACH

1.2 Adres inwestycji:

        22470 ZWIERZYNIEC KOSOBUDY 37
        działka nr 569,571,573

1.3 Zakres opracowania:

Projekt budowlany- Termomodernizacja budynków zespołu parafialnego.
Dokumentacja zawiera:
-Projekt zagospodarowania terenu.
-Docieplenie Kościoła pw św.Andrzeja Boboli wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i ogrzewania podposadzkowego
-Docieplenie budunku parafialnego wraz z wymianą pieca c.o. z węglowego na opalany peletem.
-Wykonanie alternatywnego źródła energii z paneli fotowoltanicznych zasilającego w energię elektryczną budynek świątyni oraz oświetlenie zewnętrzne.

  1. Parametry zabudowy:
    Teren objęty opracowaniem
        Budynek sakralny Kościół pw Św. Andrzeja Boboli
Powierzchnia zabudowy – 319.00 m2
powierzchnia użytkowa - 257.26 m2
powierzchnia chóru – 43.86 m2
Kubatura - 2308.50 m3

Budynek parafialny

Powierzchnia zabudowy 123.50 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkalna 174.50 m2
Powierzchnia uż. łącznie z piwnicą. 267.31m2
Kubatura 709.00 m3
Kubatura ogrzewalna 427.75 m3

2.Podstawa opracowania
2.1 Zlecenie inwestora
2.2 Program prac termomodernizacyjnych zawarty w audytach energetycznych opracowanych dla obu obiektów. Opracowanie : Elżbieta Kasperska, Mieczysław Sobiech . Kwecień 2019r.
2.3 Polskie normy i przepisy budowlane

     3. Opis istniejącego zespołu obiektów
3.1. Kościół Parafialny pw. Św Andrzeja Boboli (objęty projektem)
3.2. Budynek parafialny, mieszkalno- administracyjny (objęty projektem)
3.3. Drewniana dzwonnica (nie objęta opracowaniem)
3.4. Budynki gospodarcze (nie objęte opracowaniem)

3.2.1. - Obiekt sakralny – Kościół pw Św. Andrzeja Boboli
Budynek objęty pośrednią ochroną konserwatorską. Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Świątynia jednonawowa, zakończona prosttokątnym prezbiterium i dwiema prostąkotnymi zakrystiami. Murowany z cegły i kamienia wapiennego. Wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. W strefie wejściowej niewielka kruchta oraz chór dostępny z niezależnej drewnianej klatki schodowej.Nawa główna oraz zakrystie przekryte płaskimi drewnianymi stropami. Prezbiterium przesklepione kolebkowo. Elewacja frontowa zaakcentowana w szczycie okullusem oraz arkadkowym wieńczącym gzymsem. Wrota wejściowe z półkolistym naświetlem. Dach dwuspadowy kryty blachą stalową powlekaną.
Obiekt wzniesiony po II wojnie światowej w miejscu poprzedniej świątyni zbombardowanej przez Niemców.
Stan techniczny obiektu średni. Widoczne zawilgocenia dolnych partii murów. Pokrycie i stolarka okienna w większości nowe. / Nie wymienione górne okno w kształcie okullusa/. Drzwi zewnętrzne drewniane o złym stanie technicznym.

3.2.2. Budynek parafialny- mieszkalno administracyjny
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Zlokalizowany po wschodniej stronie świątyni. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej o podmurówce z kamienia wapienno piaskowego z kamieniołomów Jozefowa. Budynek w kształcie prostokąta, podpiwniczony. Strop, klatka schodowa ,taras i balkon zewnętrzny żelbetowy. Obiekt od zewnątrz nietynkowany z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej ciesielskiej pokryty blachą stalową płaską.
Stan techniczny budynku dobry.
Opis przyjętego rozwiązania

4.1.Projekt zagospodarowania terenu.

       Projekt nie ingeruje w dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Układ	komunikacyjny oraz urządzenie terenu pozostają niezmienione. Działki o	południowej ekspozycji uzbrojone w wodę , energię elektryczną. Po zachodniej	stronie świątyni zlokalizowano zespół paneli fotowoltanicznych zasilających kościół	w energię. Panele montowane na typowych stelażach stalowych. Obok światyni	przewduje się wkopanie zbiornika na nieczystości gromadzącego zużytą wodę z	pomieszczenia porządkowego. Zbiornik	opróżniany będzie specjalistycznym	sprzętem. Teren wokół kościoła oświetlony	lampami stojącymi typu drogowego.	Zespół dogodnie skomunikowany z drogą powiatową Zamość – Zwierzyniec.

  1. .Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli

Projekt zakłada docieplenie ścian zewnętrznych (wszystkie elewacje), stropów i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, Zakłada również poprawę estetyki elewacji przez zmianę wystroju poprzez wprowadzenie narożnych pilastrów oraz parapetów w oknach nawy kościoła. Obiekt uzyska nowy wystrój kolorystyczny. W świątyni zostanie zainstalowane ogrzewanie matami grzewczymi zatopionymi w warstwach posadzkowych. Wymienieniona zostanie podtynkowa instalacja elektryczna oraz źródła światła na energoostrzędne.

4.3 Budynek parafialny - mieszkalno- administracyjny
Projekt zakłada docieplenie ścian zewnętrznych (wszystkie elewacje), stropodachu ostatniej kondygnacji oraz wymianę starego pieca c.o. węglowego na nowy bardziej sprawny, opalany peletem.

      5. Roboty budowlane- Budynek Kościoła pw. ś.w. Andrzeja Boboli
  5.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne.
5.1.1.Usunięcie istniejących posadzek gresowych wraz z warstwami podposadzkowymi z gruzobetonu we wnętrzu świątyni.
5.1.2.Demontaż istniejącej opaski odwadniającej na zewnątrz obiektu. Przy wejściu głównym zdemontować kostkę betonową na szerokości 1.50m
5.1.3.Demontaż istniejących drzwi wejściowych wraz z futrynami oraz okrągłego okna poddasza.
5.1.4.Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego wokół obiektu o głębokości około1.20m w celu naprawienia ścian fundamentowych i wykonania pionowej izolacji przeciwwilgotnościowej.Izolacja powłokowa wysokiej odporności na wilgoć.
    5.1.5.Demontaż istniejącej boazerii oraz ambony we wnętrzu Kościoła.

        5.2.Roboty murowe, tynkarskie i posadzkarskie.

5.2.1.Wykonanie nowych gresowych posadzek z wtopioną instalacją grzewczą w pomieszczeniach przyziemia. Gres posadzkowy płyty o wym. 40x40cm i wysokiej odporności na ścieranie. Próg między prezbiterium a nawą główną wykonać z płyty kamiennej gr. 4.0cm / morawica /
    5.2.2.Uzupełnienie tynku wapiennego w obszarze zdemontowanej boazerii.
5.2.3.Zamurować szczeliny doświetlające klatkę schodową.
    5.2.4.Pomalowanie wnętrza obiektu farbami do wnętrz po wcześniejszym zagruntowaniu ścian.

5.3 Roboty termoizolacyjne.
5.3.1.Wszystkie ściany zewnętrzne otrzymują dodatkowe docieplenie z warstwy elewacyjnej twardej wełny mineralnej gr.5.0cm.
5.3.2.Strop nawy, zakrystii i sklepienie prezbiterium docieplić wełną mineralną gr.10cm.
5.3.3.Ściany fundamentowe docieplić styropianem twardym gr. 5.0cm.
5.3.4. posadzkę docieplić styropianem twardym gr. 5.0cm.
        5.4 Tynki zewnętrzne.
5.4.1. Tynki wykonać w technologii lekkiej mokrej. Tynki mineralne cienkowarstwowe wykonane na siatce z włókna szklanego.
        5.4.2.Tynki malowane krzemianowo w kolorach pastelowych./patrz kolorystyka/
Kraty zakrystii oczyścić i pomalować farbą grafitową.
5.5 Stolarka drzwiowa i okienna.
5.5.1.Okno poddasza drewniane wykonane indywidualnie wg zestawienia stolarki. Szkło pojedyncze.
5.5.2.Stolarka drzwiowa zewnętrzna wykonana indywidualnie wg zestawienia. Drewno dębowe. Kolor średni orzech. U=1.3
5.5.3.Stolarka drzwiowa wewnętrzna do odnowienia i pozostawienia.
5.5.4. Stolarkę drzwiową i okienną wykonać wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiary otworów sprawdzić na obiekcie.
5.6.Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.6.1. Odtworzyć opaskę odwadniającą wokół obiektu ze zdemontowanej kostki cementowej.Wykop po wykonaniu izolacji i ociepleniu styropianem zasypać piaskiem ubijanym co ok.15.0cm.Kostkę osadzić na mieszance cementowo piaskowej.
6. Roboty budowlane - Budynek mieszkalno- edukacyjny
6.1.Roboty rozbiórkowe
    6.1.1.Rozebrać istniejącą opaskę odwadniającą w celu wykonania izolacji wilgotnościowej murów fundamentowych.
6.1.2. Zdemontować okna piwniczne przeznaczone do wymiany
6.2. Ściany fundamentowe
        6.2.1. Ściany fundamentowe odkopać, powierzchnię ścian naprawić zatartą	rapówką cementowo- wapienną i pokryć izoloacją powłokową przeciwwilgociową	gr. min.0.35cm.
        6.3. Prace termomodernizacyjne
6.3.1. Ściany zewnętrzne ocieplić wełną mineralną twardą elewacyjną gr. 16.0cm
6.3.2.Ściany fundamentowe ocieplić styropianem fasadowym gr.15.0cm.
6.3.3.Strop i stropodach docieplić wełną mineralną gr.20.0cm
6.4.Prace montażowe
6.4.1.Zdemontować istniejący piec c.o.
6.4.2.Zamontować nowy piec c.o. opalany peletem.
6.5 Wykończenie
6.5.1 Tynki zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej kładziony na styropianie i twardej wełnie mineralnej z wtopioną siatką z włókna szklanego, mineralne. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy zatarty na gładko.
6.5.2.Malowanie farbami krzemianowymi elewacyjnymi. Barwy wg kolorystyki.
6.5.2.Po wykonaniu docieplenia odtworzyć opaskę odwadniającą dookoła obiektu.

6.6.Stolarka drzwiowa i okienna.
6.6.1.Stolarkę okienną wykonać wg zestawienia stolarki okiennej /okna piwniczne/ Wymiary otworów sprawdzić na obiekcie. Drzwi wejściowe oraz większośc okien istniejące nowe do pozostawienia.

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
      Obiekty Zespołu istniejące zlokalizowane na dużej działce.
      Wody opadowe odprowadzane na teren własnej działki.
      Zacienienie na obiekty sąsiednie nie występuje.
      Odległość do najbliższych obiektów budowlanych:
      W najbliższej okolicy obiekty budowlane nie będące własnością parafii nie	występują.
  Ścieki bytowe odprowadzane do zbiorników szczelnych i wywożone w miejsce	utylizacji specjalistycznym sprzętem.

Opracował: arch. Jan Radzik

--. Spis rysunków
1.Projekt zagospodarowania terenu skala 1/500
Kościół
 2.A. Rzut przyziemia skala 1/100
 3.A. Przekrój „A-A” rzut chóru skala 1/100
 4.A. Przekrój „B-B” skala 1/100
 5.A. Rzut więźby dachowej skala 1/100
 6.A. Rzut połaci dachowej skala 1/100
 7.A. Elewacja wschodnia skala 1/100
 8.A. Elewacja zachodnia skala 1/100
9.A.. Elewacja północna skala 1/100
10.A. Elewacja południowa skala 1/100
11.A. Zestawienie stolarki skala 1/100
12.A. Kolorystyka el. południowa skala 1/100
13.A. Kolorystyka el. zachodnia skala 1/100
14.A. Kolorystyka el. Wschodnia skala 1/100
Budynek parafialny
2.B. Rzut piwnicy 1/100
3.B. Rzut parteru 1/100
4.B. Rzut poddasza 1/100
5.B. Rzut więźby dachowej 1/100
6.B. Przekrój 1/100
7.B. Elewacja północna 1/100
8.B. Elewacja południowa 1/100
9.B. Elewacja zachodnia 1/100
10.B. Elewacja wschodnia 1/100
11.B. Kolorystyka el.frontowa 1/100
12.B. Kolorystyka el. boczna 1/100

  opracował:
        mgr inż.arch.Jan Radzik